Ausschreibungstext

NL-DLO 150 R/E (Downlight Opal / 150mm Deckenauschnitt / R = Rund E = Eckig)

LED Einbauleuchte mit einstellbarer Leistung 12 - 22 Watt, wechselbares Frontdekor, runde Einbauform, nicht schwenkbar, opaler PMMA Diffusor, für gesägte Deckenöffnungen. Drei Punkt Schraubalterung für Deckenmaterialen bis 40mm Stärke.

Leuchte darf bei Konstant Strom-Betrieb bis max. 350mA mit wärmedämmenden Material abgedeckt werden, Dampfsperre darf aufliegen.

Betriebsgerät (optional) extern. (Dimmbar in Abhängigkeit des Betriebsgeräts)

Leuchten Maße: (L x B) Ø 175mm, Höhe 70mm

Lichtquelle: 45 Samsung SMD LED 5630 G2

MacAdams: SDCM <3

Anschluss: AMP Stecker

Material: Kühler aus Aluminium Druckguss, opaler Diffusor

Technische Daten:

Lichtfarben 3000 Kelvin oder 4000 Kelvin,

Leuchten-Lichtstrom max. 2050 Lumen, CRI > 85, Effektivität: 96 lm/Watt

Schutzart IP44 vorn, (IP65-Kit/990100)

Schutzklasse III, Abstrahlwinkel 90°

UGR: <19

Eingangsstrom: Multi-Power Version 250 - 450 mA. 50 V/DC.

DA: 150mm, ET 70mm.

Lebensdauer: 50000 Std.(L80B10)

Energieeffizienzindex (EEI) = A+

Hersteller:

Nordlicht Beleuchtungssysteme

Type NL-DLO 150 R/E, Art. Nr. 411 100, Lichtfarbe 3000 Kelvin

Type NL-DLO 150 R/E, Art. Nr. 411 101, Lichtfarbe 4000 Kelvin

Dekor Weiß

Rund 940100/ Eckig 940104

Dekor Silber

Rund 940101/ Eckig 940105

Dekor Schwarz

Rund 940102/ Eckig 940106

Dekor Weiß Glas

Rund 940103/ Eckig 940107

Optional:

Betriebsgerät NL-BG-Smart50 (Art. 910560) einstellbar von 250mA bis 1050mA.

Betriebsgerät NL-BG-Maxi-50 (Art. 910543) dimmbar: Pushfunktion, 1-10V, DALI